## Slide 1: 軸向說明

## Slide 2
PD 版 PD 編號 | PD1 | PD2 | PD3
FPGA 對應軸向 | X | Z | Y
FPGA 參數容器對應 cmd 通道 | ch1 | ch3 | ch2
Mis-alignment 參數對應通道 | ch4 |  | 
實際安裝軸向 | Z | X | Y
Dump fog 參數時送出通道 | ch1 | ch3 | ch2
若實際安裝軸向變更，MCU程式需變更以下部分:
根據實際安裝軸向查找對應的”FPGA 參數容器對應 cmd 通道”，GUI送出對應軸向參數時依照此通道送出ch。
修改MCU 處 dump fog 參數時call back內容，將各軸向FOG參數容器指向對應的ch case，程式對應common.cpp 之 fog_store_cb()
接收來自FPGA數據時須將MCU內sensor容器軸向指向對應的數據軸向，修改處為common.cpp 之 update_raw_data()

## Slide 3
PD PCBA
PD1
PD2
PD3