## Slide 1
根據PC cmd 對外部設備設定開始輸出或停止輸出數據，目前設定:
啟動 FPGA 輸出時送出 sendCmd(Serial1, HDR_ABBA, TRL_5556, 2, 2, 2);
停止 FPGA 輸出時送出 sendCmd(Serial1, HDR_ABBA, TRL_5556, 2, 4, 2);
需增加對 HBK_INS 設定啟動與停止方法。 設備啟動後須在cmd_ctrl_t* rx->run =1，停止需讓 rx->run =0，此 flag 由 PC 端控制資料輸出串流。
只做一次
rx->run =1時，接收各個設備吐出的資料，如目前接收FPGA的 fpga_pkt=readDataStream()，HBK_INS 也會有對應的 hbkins_pkt=read_hbkIns_Stream() 方法
在loop裡
將fpga_pkt 與 hbkins_pkt 的原始數據放到 my_sensor_t 結構體裡面, 如 update_raw_data() 做的事情， 對應到fpga_sensor_raw, hbkIns_sensor_raw。若有新設備的pkt要新在結構體裡擴充欄位。
讓fpga_sensor_raw 與 hbkIns_sensor_raw 進入各個自定義的模組，比如目前有的 sensor_data_cali() 是用來校正 fpga_sensor_raw 數據，或者會有 Madgwick ahrs_attitude 計算模組用來計算 fpga_sensor_raw 產生姿態角，計算完後將結果統一放入 my_sensor_t 的 sensor_cali。
模組在資料串流啟動時才運行，並且可能需要做初始化設定(姿態角歸零、bias歸零…..etc)，因此需要接收 cmd_ctrl_t* 結構體。若模組需要初始化時間的話，該如何設計讓使用者知道目前初始化還沒結束呢?
最後根據 PC cmd 從 sensor_cali 裡挑選要輸出的數據打包並產生CRC後對外輸出，同樣只在資料串流啟動時才運行。

## Slide 2
FPGA
MCU
Data rate cmd
SYNC out
data
rx
tx
由MCU timer產生的tick，起始點要由收到的data控制開始嗎?